## Slide 1
과제 개요
  송수화 솔루션 튜닝 효율화 기술 확보  오프라인으로 빠른 시간에 3QUEST 정량 평가 값 확인
  (1) 전처리 모듈 개발(솔루션 전단 Mic 입력 신호에 대한 자동 Calibration Filter 개발)
  (2) 튜닝시 3QUEST 정량화 지표 (3QUEST batch processing 라이선스 3-1 오디오 챔버)활용
과제 목표
  초과달성 : [개별항목]실제 단말 3QUEST score vs Predicted 3QUEST score (diff ±0.1 이하)
  달성 : [전체항목 평균]실제 단말 3QUEST score vs Predicted 3QUEST score (diff ±0.1 이하)
(2)Block diagram for 3-QUEST prediction system
MIC
Input
(multi ch)
Solomon
Voice
Diamond
Voice
Vocoder
(AMR,CELT,etc)
3QUEST
Batch
Application
Fitting
(Scale & Format)
Predicted
Score
Gain2
Gain1
(1)MIC Cal.

## Slide 2
MIC
Input
(multi ch)
Solomon
Voice
Diamond
Voice
Vocoder
(AMR,CELT,etc)
3QUEST
Batch
Application
Fitting
(Scale & Format)
Predicted
Score
Gain2
Gain1
(1)MIC Cal.
각 블럭별 설명 :
Gain x : QC Platform topology 실제 블록을 모사하기 위한 단순 gain블럭(QC모델인 경우에만 동작.)
MIC Cal. : 사용되어질 MIC 입력에 대해 SolomonVoice에 최적의 성능을 위해 Reference MIC의 주파수 응답특성을 Target으로
Fitting되도록 하는 Calibration 필터로 해당 필터 계수는 SolomonVoice 튜닝인자로 포함되어 적용되어짐.
3. SolomonVoice : 송수화 솔루션으로 lib or Excutable 형태로 해당 시스템에 적용.
4. DiamondVoice : 송수화 솔루션으로 lib or Excutable 형태로 해당 시스템에 적용.
Vocoder : 마이크의 입력이 솔루션 처리 후 Vocoder를 통해 Encode된 패킷이 네트워크를 통해 전달 된다. 그것을 모사하기 위한
음성 코덱으로 실제 Exe형태로 존재하며, 네트워크 환경을 모사하기위해 단순히 Encode/Decode 처리를 하게 된다.
6. Fitting : 3QUEST batch 처리를 하기 위한 전처리 블록으로 3QUEST 프로그램에서 요구되는 PCM Format과 Scale을 조정하는 블록.
[1]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

## Slide 3
Detail :
Gain x : QC Platform topology 실제 블록을 모사하기 위한 단순 gain블럭(QC모델인 경우에만 동작.)
  - Default : 0 dB , ( -50dB ~ +50dB )
MIC Cal. : Matlab Excutable형태로 32tab FIR 필터 계수를 파일에 출력해준다.
SolomonVoice : 약속된 형태(해당 Parser / .txt)의 튜닝파일(위의 MIC Cal. 을 포함) 을 로딩 하여 시뮬레이션 한다.
- dll 라이브러리 or Excutable
DiamondVoice : 약속된 형태(해당 Parser / .txt) 의 튜닝파일을 로딩 하여 시뮬레이션 한다.
Vocoder : 음성 코덱으로 실제 Exe형태로 존재하며 Diamond Voice 뒤에 존재한다.
Fitting : 3QUEST batch 처리를 하기 위한 전처리 블록으로 3QUEST 프로그램에서 요구되는 PCM Format과 Scale을 조정하는 블록.
- Format 변환 : 16k/1ch/16bit signed format  ieee float format(백순호님 오시면 확인필요)
- Scale 조정 : 실험 후 조정.
7. 통합 UI : C# 기반으로 작성될 예정.